## Slide 1: 人工智能系统 System for AI 矩阵运算与计算机体系结构 Computer architecture for Matrix computation

## Slide 2: 主要内容
深度学习
FC
CNN
RNN
Attention
矩阵运算
矩阵乘法
向量乘法
线性代数运算
矩阵分解
体系结构
CPU/SIMD
GPU
ASIC/TPU/IPU

## Slide 3: 深度学习常见模型的结构
全连接层
  前向全连接层
  多层感知模型（MLP)
卷积层
  常用于卷积神经网络中 (CNN)
  常用于图像任务中
循环网络层
  常用于循环神经网络中（RNN）
  常用在有时间序的顺序数据上（如，语音处理，自然语言处理等）
Attention层
  通常实现为矩阵相乘
  Transformer网络中的主要结构

## Slide 4: 全连接层
映射到矩阵运算：

## Slide 5: 卷积层（Convolution)
filter
Input feature map
H
W
Element-wise
multiplication

## Slide 6: 卷积层（Convolution)
filter
Input feature map
H
W
Element-wise
multiplication
Sliding Window processing

## Slide 7: 卷积层映射到矩阵运算
通过重组输入矩阵，卷积层计算可以被转换成矩阵乘法
卷积层计算
矩阵乘法计算

## Slide 8: 循环网络层
LSTM循环神经网络中的矩阵运算
我 是 一 名 学 生 ，
第一个cell都包括8个矩阵乘法和若干element_wise计算

## Slide 9: Attention网络层
当前主流Attention机制中的核心计算均为矩阵乘法
  Transformer
  BERT

## Slide 10: 小结与思考
当前神经网络中使用的主流结构
  全连接层、卷积层、循环网络层、Attention结构
主流网络结构的计算均可表达成矩阵运算
  核心计算都可表达或转化成“矩阵乘法”
为什么神经网络结构要表示成矩阵计算呢
  矩阵计算表达出较好的计算并行性
  有成熟的矩阵计算加速硬件和软件库
    GPU、CPU
    MKL, CuBLAS
  鸡生蛋的问题

## Slide 11: 计算机体系结构与矩阵运算

## Slide 12: CPU体系结构
核心由复杂的控制单元和少量计算单元组成
  计算密度较低 – ALU较少
  控制逻辑复杂 – 较大的控制单元
主要面向顺序指令执行
  成熟的调度技术：如分支预测、推测执行、乱序执行等
  擅长处理单线程、控制密集型的计算任务
  缺点：低计算吞吐

## Slide 13: CPU内存架构
采用较深的内存架构
  多层cache来隐藏访存延时
    Register, L1, L2, L3, Main Memory
  调度上采用访存预取和各种较为成熟的预取预测机制
Source: https://web.stanford.edu/class/ee282h

## Slide 14: CPU性能增长瓶颈
由于近年来CPU的发展达到了一些物理极限和由于功耗的限制，CPU的性能已经无法显著提升
新的性能提升方向：
  乱序执行互不依赖的指令：当代大多CPU可以有限支持
  增加更多的计算核心：依赖操作系统将应用程序高度到多核上；或者用户的程序中显示使用多线程进行计算；
  给单核增加向量化功能：允许CPU在向量数据上执行相同的指令，需要用户程序中显示使用向量化批量来实现

## Slide 15: CPU指令执行过程
Source: http://dlsys.cs.washington.edu/
需要花费大量时间和功耗
向量化支持（SIMD）

## Slide 16: SIMD（Single Instruction, Multiple Data）
https://www.codingame.com/playgrounds/283/sse-avx-vectorization/what-is-sse-and-avx

## Slide 17: 如何在CPU上高效地计算一个矩阵乘法？

## Slide 18: 直观简洁的实现方法
问题：这样的实现有什么缺点吗？
for (int i = 0; i < m; i++) {
for (int j = 0; j < n; j++) {
for (int p = 0; p < k; p++) {
C(i, j) += A(i, p) * B(p, j);
}
}
}

## Slide 19: 性能分析 (矩阵A)
L1 cache
A
B
C
cache line
registers

## Slide 20: 性能分析 (矩阵B)
L1 cache
cache line
registers
A
B
C

## Slide 21: 优化方案
针对矩阵A计算低效问题 使用向量化指令增加计算吞吐
针对矩阵B访存低效问题 增加cache利用效率
  问题：将B矩阵转置是否可行？
A
B
C

## Slide 22: 优化方案
L1 cache
cache line
registers
A
B
C
broadcast
elementwise

## Slide 23: 优化方案
考虑到register的重用，实际中往往需要将A和B矩阵划分成合适大小的块，使得最终的访问性价比最高
float8 csum[regsA][regsB] = {{0.0}};
for (int p = 0; p < k; p++) {
// Perform the DOT product.
for (int bi = 0; bi < regsB; bi++) {
float8 bb = LoadFloat8(&B(p, bi * 8));
for (int ai = 0; ai < regsA; ai++) {
float8 aa = BroadcastFloat8(A(ai, p));
csum[ai][bi] += aa * bb;
}
}
}
// Accumulate the results into C.
for (int ai = 0; ai < regsA; ai++) {
for (int bi = 0; bi < regsB; bi++) {
AdduFloat8(&C(ai, bi * 8), csum[ai][bi]);
}
}

## Slide 24: 然而，实际的优化远比这些复杂…
其它需要考虑的优化
  考虑多核并行计算
  多个FMA调度端口
  流水线并行
  Tiling
  AVX/SSE指令的使用
  …
所幸的是
  BLAS 库
  Intel Math Kernel Library （MKL)

## Slide 25: 小结：CPU与矩阵运算
CPU核心的组成
计算单元与控制单元
内存架构
CPU上高效矩阵计算

## Slide 26: GPU体系结构
Source: http://dlsys.cs.washington.edu/

## Slide 27: GPU体系结构
由上千个简单的核心（core）组成
  每个Core的结构非常简单（与CPU相比）
  不支持分支预测、推测执行、乱序执行等
GPU特点
  较高的计算密度
  计算与访存比较高
  擅长处理高度并行的计算：如图像处理，矩阵计算
  早期主要用与显示处理
  缺点：不擅长处理控制逻辑复杂的程序

## Slide 28: GPU执行模型
SIMT（Single Instruction, Multiple Threads）
  将一组Cores组织成一个cluster
  在同一时间这些cores都执行相同的指令
  32个线程为一组构成warp, 以warp为单位调度到cores上
  一个warp内的所有线程执行相同指令，但操作在不同的数据上

## Slide 30: GPU内存架构

## Slide 31: GPU内存访问延迟
http://lpgpu.org/wp/wp-content/uploads/2013/05/poster_andresch_acaces2014.pdf

## Slide 32: GPU结构小结
GPU擅长处理在规则、稠密的数据上的高数据并行计算任务
这该类任务上，GPU比CPU可获得更高的能效比
  大量的算术运算单元
  大量Core共享指令解码单元和控制单元

## Slide 33: 如何在GPU做一个简单的计算

## Slide 34: GPU编程基础
计算一个VecAdd

## Slide 35: GPU编程基础
计算一个MatAdd

## Slide 36: 如何在GPU上高效地计算一个矩阵乘法？
提高访存计算比：从global memory到register的每层尽可能多的复用数据

## Slide 37: Thread Block Tile
每个thread block计算如图所示的一个块的结果
每个块的结果累加到C矩阵上

## Slide 38: Warp Tile
每个thread-block中进一步划分成warps
Tile A和B从memory中load到shared memory中
该SM中的所有warps都可以读取A和B
A和B的结果需要不断累加，因此放到寄存器文件中

## Slide 39: Warp Tile
每个warp负责tile A和B中一个分片的计算
  从shared memory中读取对应分片到寄存器文件中
  通过累加矩阵乘法计算C的每一个元素

## Slide 40: Thread Tile
由于线程间无法互相访问寄存器文件，因此每个线程应尽可能将寄存器的读取的数据进行重复使用

## Slide 41: 软件流水线
由于大量使用寄存器使得并发运行的blocks较少，访存计算比较低
采用软件流水线的方法隐藏访存延时

## Slide 42: 性能
达到90%左右cublas性能
更多的优化
  如WMMA 指令
  寄存器bank冲突控制
  内存bank冲突控制
  …
实际中
  cuBLAS可提高较高的性能
  更多请阅读：https://devblogs.nvidia.com/cutlass-linear-algebra-cuda/

## Slide 43: 小结
GPU体系结构
GPU内存层次结构
GPU执行模型
如何在GPU中实现高效矩阵乘法

## Slide 44: 为矩阵运算设计专用芯片（ASICs）
观察：当前深度学习模型的计算特点：
  深度学习的计算本身是一种近似求解方法  可容忍较低计算精度
  当前深度学习模型的计算大量基于矩阵乘法运算 可使用较简单的计算指令
  矩阵乘法在现有体系结构上都是访存瓶颈  增加片上内存，减少访存
  负载中有较大量的浮点运算 增加算术运算密度
设计思路
  使用低精度计算，如16bit 浮点 或8bit 定点
  使用简化的指令集描述关键计算指令，如CISC
  使用流水线计算模型来减少数据读取，如脉动阵列
  使用比向量比指令计算密度更高的并行方法

## Slide 45: Tensor Processing Unit (TPU)
第一代TPU
  28nm process
  runs at 700MHz
  consumes 40W
An in-depth look at Google’s first Tensor Processing Unit (TPU)

## Slide 46: 低精度量化
为降低功耗和芯片面积，一代TPU采用8bit整型作为计算数据类型
  TPU提供65,536 8-bit 整数乘法单元
  GPU一般提供几千个32-bit 浮点乘法单元
  只可用于模型推理

## Slide 47: 基于CISC的指令集
Matrix Multiplier Unit (MXU): 65,536 8-bit 乘加单元
Unified Buffer (UB): 24MB of SRAM
Activation Unit (AU): 硬件激活单元
TPU Instruction | Function
Read_Host_Memory | Read data from memory
Read_Weights | Read weights from memory
MatrixMultiply/Convolve | Multiply or convolve with the data and weights,accumulate the results
Activate | Apply activation functions
Write_Host_Memory | Write result to memory

## Slide 48: 高度并行的矩阵处理单元（MXU)
可以在一个时间周期计算数十万个计算
CPU
CPU with AVX/SSE
GPU
TPU

## Slide 49: 节省访存的核心：脉动阵列
CPUs和GPUs通常需要花费大量的功耗去读取寄存器的值
脉动阵列的设计思想是将多个ALU运算单元串起来，从而避免每次计算都读取寄存器
缺点：要求计算符合特点的规则

## Slide 50: 例子：矩阵乘向量
x1
x2
x3
w11
w21
w12
w22
w13
w23
y1 =
y2 =

## Slide 51: 例子：矩阵乘向量
x2
x3
w11
w21
w12
w22
w13
w23
y1 =
W11
x1
y2 =
W11
x1

## Slide 52: 例子：矩阵乘向量
x3
w11
w21
w12
w22
w13
w23
y1 =
W11
x1
y2 =
W11
x1
W12
x2
W21
x1
W12
x2
+
W21
x1

## Slide 53: 例子：矩阵乘向量
w11
w21
w12
w22
w13
w23
y1 =
W11
x1
y2 =
W11
x1
W12
x2
W21
x1
W12
x2
+
W21
x1
W13
x3
W13
x3
+
W22
x2
+
W22
x2

## Slide 54: 例子：矩阵乘向量
w11
w21
w12
w22
w13
w23
y1 =
W11
x1
y2 =
W11
x1
W12
x2
W21
x1
W12
x2
+
W21
x1
W13
x3
W13
x3
+
W23
x3
+
W22
x2
W23
x3
W22
x2
+

## Slide 55: 小结
为矩阵运算设计专用芯片（ASIC)
  低精度量化
  基于CISC的简化指令集
  高度并行的矩阵处理单元（MXU)
  节省访存的核心：脉动阵列
TPU: Matrix Multiplier Unit